# TEATR DRAMATYCZNY im. JERZEGO SZANIAWSKIEGO  w WAŁBRZYCHU

„CYNKOWI CHŁOPCY”

DANE TECHNICZNE PRZEDSTAWIENIA

Dekoracja zajmuje powierzchnię 5 x 8,5 metrów (wykładzina baletowa). Na wykładzinie ustawione są stalowe łuki zabudowane poliwęglanem – tworzą ściany o wysokości 3 metry. Horyzont zamyka drewniana zastawka teatralna 8,5 x 3 m.

Zachodzi konieczność montażu elementów ścian wkrętami do podłogi sceny.

CZAS TRWANIA SPEKTAKLU 80 MINUT (bez przerwy)

MONTAŻ SPEKTAKLU  ILOŚĆ OSÓB

ROZŁADUNEK / ZAŁADUNEK, MONTAŻ / DEMONTAŻ

MASZYNIŚCI 4 ( TEATR) + 1 ( ORGANIZATOR)

OŚWIETLENIOWIEC 1 ( TEATR) + min. 1 (ORGANIZATOR)

AKUSTYK 1 (TEATR) + 1 ( ORGANIZATOR)

CZAS MONTAŻU SCENOGRAFII I USTAWIANIA ŚWIATEŁ 7 GODZIN

Czas montażu jest bezpośrednio związany z drogą transportową scenografii na scenę

OŚWIETLENIE

- 32 reflektory PC 1000W;

- 2 profile WARP 800W;

- 1 reflektor 2kW;

- 2 reflektory 650W, z czego jeden na podstawce;

- Zapewnienie 16 gniazd nieregulowanych 230v i 40 regulowanych na scenie;

- 16 ledbarow RGBW z filtrami dyfuzyjnymi i kablami sygnałowymi xlr3 łączonych jeden od drugiego;

- 6 opraw i świetlówek 36W;

- Linia dmx na scenie;

- Pulpit z możliwością zapisu 40 scen i 4 efektów  świetlnych w 6 krokach dla ledbarow: przenikanie, strobo, zmiana koloru

- Możliwość podwieszenia reflektorów nad horyzontem sceny - jeden sztankiet pośrodku pola gry;

## NAGŁOŚNIENIE

Stanowisko realizatora dźwięku w przestrzeni grania. Najchętniej na środku za widownią.

- Mikser cyfrowy 16 wejść, 4 AUX (min. Soundcraft UI16 lub podobny).

- Mikroport z mikrofonem nagłownym na pałąku wieszanym na oba uszy w kolorze cielistym (np.: AKG HC577) uznanego producenta (Shure min SLX, Sennheiser min evolution G3, AKG min seria 4000) – 6 szt. Inne po uzgodnieniu.

- Mikrofon dynamiczny np. Shure SM 58, BETA58A lub odpowiednik – 2 szt.

- Odsłuch typu WEDGE 200 W najchętniej koaksialny – 2 szt. Podłączone do osobnych wysyłek AUX przed tłumikiem

- Dedykowany głośnik basowy podłączony do wysyłki AUX po tłumiku

- Projektor multimedialny 5000 ANSI lumenów – 2 szt. umieszczone za lub nad widownią skierowane na tylną ścianę dekoracji. Podłączenie do komputerów przez kabel VGA lub HDMI. Komputery (przywozimy swoje) umieszczone na stanowisku realizatora.

### GARDEROBY

W PRZEDSTAWIENIU WYSTĘPUJĄ :4 aktorki i 4 aktorów

POKÓJ DLA TECHNICZNYCH

ILOŚĆ GARDEROBIANYCH – 1 ( TEATR) + 1 (ORGANIZATOR)

DEMONTAŻ SPEKTAKLU

CZAS DEMONTAŻU – do 3 GODZIN

KONTAKT

SEKRETARIAT 074 664 96 93 , teatr@teatr.walbrzych.pl

BIURO WSPÓŁPRACY Z PUBLICZNOŚCIĄ 074 664 96 95, 074 648 83 01

KIEROWNIK TECHNICZNY 074 648 83 17 , 693 666 870 kierownik.techniczny@teatr.walbrzych.pl

KOORDYNATOR TEATRU 074 648 83 16, 693 666 860 koordynator@teatr.walbrzych.pl

PRACOWNIA OŚWIETLENIOWA 074 648 83 39, 074 648 83 42

PRACOWNIA AKUSTYCZNA 074 648 83 43

SZEF SCENY 074 648 83 35 , 074 648 83 40