TEATR  DRAMATYCZNY im. JERZEGO SZANIAWSKIEGO

w WAŁBRZYCHU

INSTYTUT GOETHEGO

Reżyseria : Cezary Tomaszewski

DANE TECHNICZNE PRZEDSTAWIENIA

Scenografia do przedstawienia zajmuje przestrzeń o wymiarach 16 metrów głębokości, 10 metrów szerokości
i 10 metrów wysokości. Elementy dekoracji to meble i wydruki wielkoformatowe wykonane na siatce, zawieszone 
pod ścianą horyzontalną na dwóch sztankietach w odstępie dwóch metrów. W spektaklu używana jest kurtyna 
i pianino. Widownia zabudowana amfiteatralnie.

CZAS TRWANIA SPEKTAKLU 95 MINUT

MONTAŻ SPEKTAKLU ILOŚĆ OSÓB

ROZŁADUNEK /  ZAŁADUNEK, MONTAŻ / DEMONTAŻ

MONTAŻYŚCI 4 ( TEATR) + 2 (ORGANIZATOR)

OŚWIETLENIOWIEC 1 (TEATR) + 1 (ORGANIZATOR)

AKUSTYK 1 (TEATR) + 1 (ORGANIZATOR)

CZAS MONTAŻU SCENOGRAFII, NAGŁOŚNIENIA I ŚWIATEŁ : do 8 GODZIN.

Czas montażu jest bezpośrednio związany z drogą transportową scenografii na scenę.

WIDOWNIĘ USTAWIA ORGANIZATOR.

OŚWIETLENIE

- Reflektor Profilowy 800 W ADB Warp  , lub ETC 750 W 35 stopni         szt. 4

- Reflektor PC 2 kW ADB                                                                          szt. 2

- Reflektor PC 1 KW  ADB                                                                        szt. 40

- Naświetlacz 1 KW  symetryczny                                                             szt. 1

- Głowice horyzontowe DTS/ DELTA- R                                                   szt.4

- Głowice typu WASCH VLX3                                                                   szt.4

- Pulpit oświetlenia sceny z możliwością zapisywania obrazów świetlnych

- Obwody regulowane wraz z okablowaniem                                           szt.50

- W tym obwody reg. na poziomie sceny                                                 10 ob.

NAGŁOŚNIENIE I PROJEKCJE

- Mikser dźwięku najchętniej cyfrowy (soundcraft, yamaha, digico etc.) może być rackowy ze zdalnym sterowaniem

- Odsłuch w portalu z dwóch stron sceny. Może być z jednego aux.

- Nagłośnienie frontowe trójdrożne z dedykowanym subbasem lub na głośnikach 18-calowych. Mamy kilka niskich dźwięków.

- 3 mikrofony pojemnościowe (sm81, sm94, atx51 lub podobny) na wysokich statywach ustawione za dekoracją w przerwach między oknami w dekoracji (niektórzy mówią w scenografii).

- Mikrofon dynamiczny wokalowy (sm58, beta58a lub podobny) ustawiony w pobliżu piana. (nie będzie nagłaśniał piana)

- W przypadku dużej Sali prosimy o zapewnienie nagłośnienia piana (2 x SM57, audix i5 lub podobny na średnim statywie).

- Projektor multimedialny 7500 ANSI z shutterem umieszczony nad lub za widownią. Ekran biały odpowiednich rozmiarów powieszony jako kurtyna w oknie sceny. Ekran powinien zapewniać odkładanie cienia przy oświetleniu tylnym. Umieszczenie projektora powinno zapewniać pokrycie całej powierzchni ekranu. Kabel do komputera VGA lub HDMI doprowadzony do stanowiska akustyka. 
W przypadku problemów prosimy o kontakt z akustykiem.

INNE,
	W spektaklu używana jest kurtyna i nastrojone pianino , aktorzy palą papierosy.

GARDEROBY i INNE potrzeby:

OBSADA :  2 aktorki, 5 aktorów,

POKÓJ DO CHARAKTERYZACJI,

WYDZIELONY POKÓJ DLA PRACOWNIKÓW TECHNICZNYCH – 8 osób,

ILOŚĆ GARDEROBIANYCH – 1(Teatr) + 1 (Organizator)

DEMONTAŻ SPEKTAKLU:

CZAS DEMONTAŻU SCENOGRAFII, NAGŁOŚNIENIA I ŚWIATEŁ – do 4 godzin

TRANSPORT i PARKING:

SAMOCHÓD CIĘZAROWY: 6,2 m długości, 2,4 m szerokości i 2,4 m wysokości

2 SAMOCHODY BUS 20+1

KONTAKT

SEKRETARIAT 74 648 83 10 , sekretariat@teatr.walbrzych.pl

BIURO WSPÓŁPRACY Z WIDOWNIĄ 74 664 96 95, 74 648 83 01

KIEROWNIK TECHNICZNY 74 648 83 17 , 693 666 870 kierownik.techniczny@teatr.walbrzych.pl

KOORDYNATOR TEATRU 74 648 83 16, 693 666 860 
koordynator@teatr.walbrzych.pl

PRACOWNIA OŚWIETLENIOWA 74 648 83 39, 74 648 83 42

PRACOWNIA AKUSTYCZNA 74 648 83 43,

SZEF SCENY 74 648 83 35