TEATR  DRAMATYCZNY im. JERZEGO SZANIAWSKIEGO

w WAŁBRZYCHU

SIENKIEWICZ SUPERSTAR…

Reżyseria: Aneta Groszyńska

Scenografia : Tomasz Walesiak

DANE TECHNICZNE PRZEDSTAWIENIA

Scenografia do przedstawienia zajmuje przestrzeń o wymiarach 12 metrów głębokości i 10 metrów szerokości. Elementy dekoracji to ściany o wysokości 3,6 m wykonane ze sklejki mocowane wkrętami do desek sceny.  Podłogę sceny pokrywa wykładzina. W podłodze proscenium używana jest zapadnia o wymiarach ok. 1x1 m. Widownia zabudowana jest amfiteatralnie.

CZAS TRWANIA SPEKTAKLU 150 MINUT z jedną przerwą

MONTAŻ SPEKTAKLU ILOŚĆ OSÓB

ROZŁADUNEK /  ZAŁADUNEK, MONTAŻ / DEMONTAŻ

MONTAŻYŚCI 4 ( TEATR) + 2 (ORGANIZATOR)

OŚWIETLENIOWIEC 1 (TEATR) + 1 (ORGANIZATOR)

AKUSTYK 1 (TEATR) + 1 (ORGANIZATOR)

CZAS MONTAŻU SCENOGRAFII, NAGŁOŚNIENIA I ŚWIATEŁ : do 6 GODZIN.

Czas montażu jest bezpośrednio związany z drogą transportową scenografii na scenę.

WIDOWNIĘ USTAWIA ORGANIZATOR.

OŚWIETLENIE,

Światło: 
50 reflektorów PC 1kW

4 reflektory PC 2kW

2 reflektory PC 650W (jeden na statywie, drugi na podstawce z podłogi)

4 x ruchome washe RGBW (np varilight VLX lub zbliżone) zawieszone w parach nad sceną,

5 ledbarów RGBW

3 profile 2kW

4 obwody regulowane zasilające żyrandol oraz 3 kinkiety

Linie dmx do urządzeń inteligentnych

Mikser z możliwością zaprogramowania 20 obrazów oraz efektu strobo dla wybranych obwodów

NAGŁOŚNIENIE,

System nagłośnienia składający się z głośników przed widownią min. 500W na stronę oraz

2 x odsłuch (jeden na podłodze, drugi na statywie)

3 mikrofony dynamiczne np beta58a

dwa statywy mikrofonowe łamane, jeden mały do nagłośnienia stopy perkusji

dibox do keyboardu

linia do basu

linia do gitary elektrycznej

mikser cyfrowy Soundcraft UI16

INNE,
W spektaklu używa się płonącej racy sygnałowej, przenośnej wytwornicy dymu, aktorzy palą papierosy, w związku z tym zachodzi potrzeba wietrzenia przestrzeni sceny i widowni po tych scenach a przede wszystkim w trakcie przerwy.

.

GARDEROBY i INNE potrzeby:

OBSADA : 3 aktorki, 4 aktorów,

POKÓJ DO CHARAKTERYZACJI,

WYDZIELONY POKÓJ DLA PRACOWNIKÓW TECHNICZNYCH – 8 osób,

ILOŚĆ GARDEROBIANYCH – 1(Teatr) + 1 (Organizator)

DEMONTAŻ SPEKTAKLU:

CZAS DEMONTAŻU SCENOGRAFII, NAGŁOŚNIENIA I ŚWIATEŁ – do 3 godzin

TRANSPORT i PARKING:

SAMOCHÓD CIĘZAROWY: 6,2 m długości, 2,4 m szerokości i 2,4 m wysokości

2 SAMOCHODY BUS 20+1

KONTAKT

SEKRETARIAT 74 648 83 10 , sekretariat@teatr.walbrzych.pl

BIURO WSPÓŁPRACY Z WIDOWNIĄ 74 664 96 95, 74 648 83 01

KIEROWNIK TECHNICZNY 74 648 83 17 , 693 666 870 kierownik.techniczny@teatr.walbrzych.pl

KOORDYNATOR TEATRU 74 648 83 16, 693 666 860 
koordynator@teatr.walbrzych.pl

PRACOWNIA OŚWIETLENIOWA 74 648 83 39, 74 648 83 42

PRACOWNIA AKUSTYCZNA 74 648 83 43,

SZEF SCENY 74 648 83 35