TEATR  DRAMATYCZNY im. JERZEGO SZANIAWSKIEGO

w WAŁBRZYCHU

AUSGANG

Reżyseria i scenografia : Mirek Kaczmarek

DANE TECHNICZNE PRZEDSTAWIENIA

Scenografia do przedstawienia zajmuje przestrzeń o wymiarach 16 metrów głębokości i 10 metrów szerokości. Elementy dekoracji to płyty podłogowe wykonane z OSB oklejonego błyszczącym Hipsem. Niektóre mocowane wkrętami do desek sceny. Pod ścianą horyzontalną umieszczona jest przestrzenna konstrukcja stalowa o wymiarach : 3 m wysokości, 2,5 m szerokości , 1,8 m głębokości.   Widownia zabudowana jest amfiteatralnie.

CZAS TRWANIA SPEKTAKLU 90 MINUT

MONTAŻ SPEKTAKLU ILOŚĆ OSÓB

ROZŁADUNEK /  ZAŁADUNEK, MONTAŻ / DEMONTAŻ

MONTAŻYŚCI 4 ( TEATR) + 2 (ORGANIZATOR)

OŚWIETLENIOWIEC 1 (TEATR) + 1 (ORGANIZATOR)

AKUSTYK 1 (TEATR) + 1 (ORGANIZATOR)

CZAS MONTAŻU SCENOGRAFII, NAGŁOŚNIENIA I ŚWIATEŁ : do 8 GODZIN.

Czas montażu jest bezpośrednio związany z drogą transportową scenografii na scenę.

WIDOWNIĘ USTAWIA ORGANIZATOR.

OŚWIETLENIE I REKWIZYTY SPECJALNE,

- Reflektor PC  1-KW                                                                             60szt.

- Reflektor Profilowy  ETC 750 W / 35 stopni                                   	      6 szt.

- Reflektor  PC 650W                                                                               2 szt.

- Statyw pod reflektor                                                                             12 szt.

- Belki LED  RGB   typu  LED BAR                                                        10 szt.

- Głowice  WASCH  VLX 3                                                                       2 szt.

- Głowice LED DTS ( Horyzontowe naświetlacze )                                  4 szt.

- Pulpit oświetlenia scenicznego z możliwością zapisania 40 obrazów

- Obwodów regulowanych łącznie na scenie  + okablowanie                 70 szt.

- Wytwornice dymu                                                                                    2 szt.

- Przetwornica 24 \ 230 V

- Telewizor 32 Cale

NAGŁOŚNIENIE I PROJEKCJE

- Stanowisko akustyka w przestrzeni grania, najchętniej po środku za widownią. Stanowczo NIE 
w zamkniętej kabinie.

- Nagłośnienie całej przestrzeni grania. Projekcja dźwięku na widownię z frontu i z tyłu sceny. Obie projekcje realizowane przez matrycę. System frontowy z głośnikami 18 cali lub dodatkowo subwoofer ze względu na dużo niskich częstotliwości. Moc stosownie do przestrzeni, powinna jednak zapewniać 95 dB na widowni. Niektóre partie GRAMY GŁOŚNO.

- Pieć mikroportów z mikrofonem nagłownym uznanego producenta (np. Shure, AKG).

- Mikroport z mikrofonem krawatowym uznanego producenta (np. Shure, AKG).

- Mikrofon pojemnościowy najchętniej dookólny, ale przyjmiemy również kardioidalny dobrej klasy (np. Shure, AT, AKG) podwieszony nad polem gry na sztankiecie z  możliwością ruchu góra-dół (my wskażemy miejsce).

- Dodatkowa projekcja dźwięku jako odsłuch w portalu skierowana w stronę sceny. Z miksera wyprowadzona przez szynę AUX.

- Mikser z możliwością ustawienia matryc, grup i wysyłek aux. Najchętniej widzielibyśmy jakieś Vi, ale nie pogardzimy Yamahą, DIGICO... Jeśli Allen to z obsługą do programowania. Jeśli mikser inny to 
z możliwością zrobienia opóźnienia szyn. Efekt wbudowany w mikser lub nie wbudowany 
z reverbatorem.

- Możliwość wpięcia do miksera komputera przez 2 x Jack TS 6,3 mm.

- Projektor multimedialny min. 5000 ANSI zamontowany za widownią świecący na podłogę sceny od widowni do tylnej ściany. Koniecznie shutter. Złącze HDMI lub VGA.

INNE,
W spektaklu używana jest wytwornica dymu , aktorzy palą papierosy.

GARDEROBY i INNE potrzeby:

OBSADA : 4 aktorki, 5 aktorów, 5 statystek, 4 statystów

POKÓJ DO CHARAKTERYZACJI,

WYDZIELONY POKÓJ DLA PRACOWNIKÓW TECHNICZNYCH – 8 osób,

ILOŚĆ GARDEROBIANYCH – 1(Teatr) + 1 (Organizator)

DEMONTAŻ SPEKTAKLU:

CZAS DEMONTAŻU SCENOGRAFII, NAGŁOŚNIENIA I ŚWIATEŁ – do 4 godzin

TRANSPORT i PARKING:

SAMOCHÓD CIĘZAROWY: 6,2 m długości, 2,4 m szerokości i 2,4 m wysokości

2 SAMOCHODY BUS 20+1

KONTAKT

SEKRETARIAT 74 648 83 10 , sekretariat@teatr.walbrzych.pl

BIURO WSPÓŁPRACY Z WIDOWNIĄ 74 664 96 95, 74 648 83 01

KIEROWNIK TECHNICZNY 74 648 83 17 , 693 666 870 kierownik.techniczny@teatr.walbrzych.pl

KOORDYNATOR TEATRU 74 648 83 16, 693 666 860 
koordynator@teatr.walbrzych.pl

PRACOWNIA OŚWIETLENIOWA 74 648 83 39, 74 648 83 42

PRACOWNIA AKUSTYCZNA 74 648 83 43,

SZEF SCENY 74 648 83 35